## Slide 1: ENH API Introduction
2021/08/17

## Slide 2
Structure & Buffer
Structure
  SPH_ENH_ctrl_struct : Speech parameter
  working_buf_mem : Speech working buffer
Buffer
  Sph_Enh_ctrl.PCM_buffer : in-out pcm buffer (1920*short)
  Sph_Enh_ctrl.EPL_buffer : debug dump buffer (4800*short)
In-out format
  16K sample rate, 20ms/frame, 320 samples
PCM Buff | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920
Input | UL0 | UL00 | DL0 | REF |  | 
output | UL1 |  | DL1 |  |  | 

## Slide 3
ENH API
ENH_API_Get_Memory : Get ENH working buffer size
ENH_API_Alloc : Allocate ENH working buffer
ENH_API_Init : Initial ENH setting
ENH_API_Update_Parameter : Update parameter
ENH_API_Reset : Reset working buffer
ENH_API_Process_EC : Run UL ENH process (EC)
ENH_API_Process_NDC : Run UL ENH process (NR + DRC)
ENH_API_DL_Process : Run DL ENH process
ENH_API_Free : Free working buffer
hardcoded_parser : hard code ENH parameter setting

## Slide 4
ENH SW Flow
Alloc
Init
Update
Reset
UL Process
DL Process
DL0
UL0
UL00
DL1
UL1
REF
hardcode parser
Initial Environment
ENH Process
working buffer

## Slide 5
Demo SW Flow
Initial
Env
ENH_API_Process_EC
MDLA
ENH_API_Process_NDC